## Slide 1: Induksi elektromagnetik
Arba mey
Muhammad erlang
Naoka zayna
Shilva ghivanny
Yusuf rafif

## Slide 2: Apa itu induksi elektromagnetik?
Induksi elektromagnetik adalah proses ketika konduktor yang diletakkan di suatu medan magnet yang bergerak/berubah (atau konduktornya yang digerakkan melewati medan magnet yang diam) menyebabkan terproduksinya voltase disepanjang konduktor. Proses induksi elektromagnetik ini menghasilkan arus listrik

## Slide 3: Contoh cara kerja bel listrik
Switch S1 ditekan(ON)
arus listrik akan mengalir ke Kumparan Elektromagnet melalui Interuptor sehingga terjadi medan magnet untuk menarik Armature Striker (pemukul).
Striker yang ditarik tersebut kemudian memukul Lonceng (Gong) sehingga Bel Listrik berbunyi.

## Slide 4: Alat dan bahan
1 Buah baterai 1,5v
Kawat tembaga 20cm
1 Buah paku besi
Peniti
Isolasi listrik

## Slide 5: Langkah-langkah
Siapkan alat dan bahan
Lilitkan kawat tembaga di sekeliling paku besi (sisakan 2 ujung kabel untuk di tempelkan dengan batereai)
Tempelkan 2 ujung kawat tembaga ke bagian atas dan bawah baterai
Rekatkan dengan isolasi listrik
Tempelkan ujung paku dengan peniti, kemudian peniti akan terangkat

## Slide 6: Video eksperimen

## Slide 7: kesimpulan
Lilitan kawat dapat menghantarkan listrik dari baterai ke paku dan dapat menghasilkan magnet buatan
Banyaknya lilitan dan kerapatan lilitan tersebut dapat berpengaruh terhadap kekuatan magnet
Magnet pada paku tersbeut bersifat sementara, karena saat lilitan tembaga dicabut maka tidak ada yang mengalirkan listrik dari baterai